АО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  КРАНОВЫЙ  ЗАВОД»

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной  г/п 10,0 т

ТУ 3157-045-00211292-2010.

|  | Режим работы А3 ГОСТ 34017-2016. Краны мостовые подвесные однобалочные электрические во взрывозащищенном исполнении (в дальнейшем – краны) с электрической взрывозащищенной талью и электрическим механизмом передвижения крана и тали, грузоподъемностью 10т, предназначены для работы в помещении, исключающем воздействие атмосферных осадков и ветровой нагрузки, на трехфазном токе напряжением 380В, частотой 50 Гц предназначенные для работы во взрывоопасных зонах классов В-Iа, В-Iб, В-Iг по классификации ПУЭ, в которых возможно образование взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом - категорий IIА и IIВ и температурных групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 51330.5. Краны должны использоваться для работ, не связанных с технологическим процессом. |
| --- | --- |

Преобразователь частоты, применяемый на кране, обеспечивает плавный пуск, остановку и регулирование скорости передвижения моста. Токоподвод — кабельный. Установленная мощность двигателей крана - 12,6 кВт. Скорости механизмов: подъема груза — 0,06м/сек (4м/мин);  передвижения крана -0,25м/сек (15м/мин);  передвижения тали-0,33м/сек (20м/мин).

Технические характеристики

| Полная длина L, м | Пролет Lпр, м | Длина консолей ℓ, м | База крана А, м | Ширина крана В, м | Н, ℓ1, ℓ2, м | Скорость передв. крана, м/мин (м/сек) | Подкрановый путь | Нагрузка на путь от тележки, кН | Конструктивная масса*, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,2 - 4,8 | 3,0 | 0,6 - 0,9 | 2,2 | 2,9 | Зависит от типа тали и высоты подъёма | Возможно обеспечить от 18,0 до 30,0 (0,3…0,5) | на базе двутавра 45М ГОСТ 19425 | 75,6 | 4,8 |
| 5,4 - 6,0 | 4,2 | 0,6 - 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 - 8,4 | 6,0 | 0,6 - 1,2 |  |  |  |  |  | 79,6 | 5,0 |
| 10,2 - 12,0 | 9,0 | 0,6 - 1,5 |  |  |  |  |  | 82,8 | 5,7 |

* конструктивная масса приведена без массы тали электрической.

###### Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите и обведите нужное)

| Грузоподъемность, т |  | Количество кранов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет, Lпр, м |  | Температура окружающей среды, °С | (-20+40); (-40+40) |
| Полная длина L, м |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У; УХЛ4 |
| Высота подъема, м |  | Категория размещения ГОСТ 15150 | 2; 3 |
| Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.11 Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.5 Наименование взрывоопасной смеси по по ГОСТ Р 51330.11 | IIА, IIB Т1; Т2; Т3;T4 - |
| Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ 2007 | В-Iа; В-Iб; В-Iг; |
| Наименование и адрес предприятия заказчика |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия |  |

623770, Свердловская обл.,  Артёмовский р-он,  п. Красногвардейский,  ул. Дзержинского 2

тел.(34363) 44-896, тел/факс 44-996 - секретарь,тел./ факс (34363)  44-897,  44-905,  44-992, 44-900 – служба маркетинга

http//: www.krantal.com  E-mail: kkz_marketing@mail.ru