АО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  КРАНОВЫЙ  ЗАВОД»

ТАЛЬ  РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ

г/п 10 т,

ТУ 24.00.4911-2006

Тали предназначены для подъема и передвижения груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ. Тали применяются в качестве механизма подъема и механизма передвижения груза для ручного однобалочного крана.

|  | Наименование параметра | Грузо-подъёмность, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10,0 |
|  | Высота подъёма, м, не более | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
|  | Размеры габаритные, мм. не более |
|  | Н | 980 |
|  | L | 1000 |
|  | B | 620 |
|  | h | 16 |
|  | b | 22 |
|  | Радиус закругления пути, м не менее | 3,0 |
|  | Применяемые цепи |
|  | Грузовые | Круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 3148-001-55854806-2007 | 8-9х27 |
|  | Тяговые | Круглозвенные калиброванные нормальной прочности ТУ 3148-018-00235424-00 ТУ 12.0173856.015-88 | 1А-6х19 |
|  | Тяговое усилие подъема/передвижения, кг | 75/25 |
|  | Масса, кг, не более | 345 | 377 | 413 | 444 |
|  | Монорельсовый путь (№ двутав. балок ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74) | 45М; 50 |

По требованию заказчика высота подъема может быть до 24 м.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

| Грузоподъёмность, т |  | Количество талей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура окружающей среды, °С | (-20+40); (-40+40) |
| Высота подъёма, м |  | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; Т1; Т2; Т3 |
| Исполнение тали | общепромышленное | взрывобезопасное | пожаробезопасное |
| Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности |  |  |  |
| Класс взрывоопасной зоны | В - 1а; В - 1б; В - 1г; В – II; В - II а |
| Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
| Класс пожароопасной зоны по | П-I; П-II; П-IIа; П-III; |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование и почтовый адрес предприятия –заказчика |  |
| Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия тел/факс для оперативной связи |  |

623770, Свердловская обл.,  Артёмовский р-он,  п. Красногвардейский,  ул. Дзержинского 2

тел.(34363) 44-896, тел/факс 44-996 - секретарь,

тел./ факс (34363)  44-897,  44-905,  44-992 – служба маркетинга

http//: www.krantal.com E-mail: kkz_marketing@mail.ru