АО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  КРАНОВЫЙ  ЗАВОД»

Кран мостовой ручной однобалочный подвесной г/п  10,0 т.

ТУ 24.00.4912-2007.

|  | Режим работы крана — А1 ГОСТ 34017-2016. Краны подвесные ручные однобалочные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С, от -20°С до +40°С. Изготавливаются общепромышленного, взрывобезопасного и пожаробезопасного исполнения, для холодного, умеренного климата. Тяговое усилие механизма передвижения крана — 250 Н. |
| --- | --- |
| Рисунок не определяет конструкцию крана. |  |

Техническая характеристика

| Грузоподъемность, т | Полная длина L, м | Пролет Lк, м | Длина консолей l, м | База крана А, мм | Ширина крана В, мм | Н, мм | h, мм | l1, l2, мм | Нагрузка на путь от тележки, кН | Конструктив-ная масса крана, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | не более |
| 8,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 2400 | 2734 | 1628 | 648 | 240 | 44,67 | 1,357 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 | 0,3-0,6 |  |  |  |  |  | 45,47 | 1,565 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 | 0,3-0,6 |  |  |  |  |  | 46,28 | 1,745 |
|  | 8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 |  |  |  |  |  | 47,4 | 1,922 |
|  | 10,2-10,8 | 9,0 | 0,6-0,9 |  |  |  |  |  | 48,21 | 2,158 |
| 10,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 2400 | 2734 | 1628 | 648 | 500 | 54,94 | 1,447 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 | 0,3-0,6 |  |  |  |  |  | 55,74 | 1,655 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 | 0,3-0,6 |  |  |  |  |  | 56,55 | 1,835 |
|  | 8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 |  |  |  |  |  | 57,67 | 2,012 |
|  | 10,2-10,8 | 9,0 | 0,6-0,9 |  |  |  |  |  | 58,48 | 2,248 |

Рассмотрим возможность изготовления кранов г/п 8,0; 10,0 в том числе с нестандартным пролетом.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите и обведите нужное)

| Грузоподъёмность, т |  | Количество кранов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет, Lк, м |  | Температура окружающей среды, гр. С | (-20+40); (-40+40) |
| Полная длина крана, L, м |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У; УХЛ4 |
| Высота подъема, м |  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1; 2; 3 |
| Исполнение крана | общепромышленное | взрывобезопасное | пожаробезопасное |
| Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности |
| Класс взрывоопасной зоны | В - Iа; В - Iб; В - Iг; В – II; В - IIа |
| Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика |  |
| Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия тел/факс для оперативной связи |  |

623770, Свердловская обл.,  Артёмовский р-он,  п. Красногвардейский,  ул. Дзержинского 2

тел.(34363) 44-896, тел/факс 44-996 - секретарь,

тел./ факс (34363)  44-897,  44-905,  44-992 – служба маркетинга

http//: www.krantal.com  E-mail: kkz_marketing@mail.ru