АО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  КРАНОВЫЙ  ЗАВОД»

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной  ВБИ г/п 3,2; 5,0т

ТУ 3157-045-00211292-2010.

|  | Краны мостовые подвесные однобалочные электрические во взрывозащищенном исполнении (в дальнейшем – краны) с электрической взрывозащищенной талью и электрическим механизмом передвижения крана и тали, грузоподъемностью 1,0т; 2,0т предназначены для работы в помещении, исключающем воздействие атмосферных осадков и ветровой нагрузки, на трехфазном токе напряжением 380В, частотой 50 Гц, предназначенные для работы во взрывоопасных зонах классов В-Iа, В-Iб, В-Iг по классификации ПУЭ, в которых возможно образование взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом - категорий IIА и IIВ и температурных групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 51330.5. Кран должен использоваться для работ, не связанных с технологическим процессом. |
| --- | --- |

Преобразователь частоты, применяемый на кране, обеспечивает плавный пуск, остановку и регулирование скорости передвижения моста. Токоподвод -кабельный. Установленная мощность:  5,75 кВт. – г/п 3,2т;  9,25 кВт. – г/п 5,0т.

Скорости механизмов:  подъема груза -0,13м/сек (8м/мин);  передвижения крана -0,2м/сек (12м/мин);  передвижения тали — 0,33м/сек (20м/мин)

Технические характеристики

| Исполнение для 3,2 - 5,0 т | Длина крана L, м | Пролет Lпр, м | Длина консолей ℓк, м | База крана А, мм | Ширина крана B, мм | Н1, мм не более | H, ℓ1, ℓ2,мм | Подкрановый путь ГОСТ 19425-74 | Нагрузка на путь от колеса, кН | Конструктивная масса крана, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -00 | 3,6 | 3,0 | 0,3 | 900 | 1860 | 435 | Зависит от типа электрической тали | 24М 30М 36М 45М | 7,85 | 0,82 |
| -01 | 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -02 | 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  | 525 |  |  |  |  |
| -03 | 5,4 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -04 | 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  |  |  |  | 8,20 | 1,13 |
| -05 | 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -06 | 7,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -07 | 10,2 | 9,0 | 0,6 |  |  | 680 |  |  | 8,45 | 1,48 |
| -08 | 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -09 | 11,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 12,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 13,2 | 12,0 | 0,6 |  |  |  |  |  | 8,70 | 1,88 |
| -12 | 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 15,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 16,2 | 15,0 | 0,6 |  |  |  |  |  | 8,95 | 2,35 |
| -16 | 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 | 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -18 | 18,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |

* конструктивная масса приведена без массы тали электрической.

###### Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите и обведите нужное)

| Грузоподъемность, т |  | Количество кранов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет, м |  | Температура окружающей среды, °С | (-20 +40) |
| Высота подъема, м |  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У2; У3; УХЛ4 |
| Режим работы крана ГОСТ 34017-2016 | А2; А3 |  |  |
| Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.11 Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.5 Наименование взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.11 | IIА, IIB Т1; Т2; Т3;T4 - |
| Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ 2007 | В-1а; В-1б; В-1г. |
| Наименование и адрес предприятия заказчика |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия |  |

623770, Свердловская обл.,  Артёмовский р-он,  п. Красногвардейский,  ул. Дзержинского 2

тел.(34363) 44-896, тел/факс 44-996 - секретарь,тел./ факс (34363)  44-897,  44-905,  44-992, 44-900 – служба маркетинга

http//: www.krantal.com  E-mail: kkz_marketing@mail.ru