АО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  КРАНОВЫЙ  ЗАВОД»

Кран мостовой ручной однобалочный подвесной г/п  1,0; 3,2; 5,0 т.

ТУ 24.00.4912-2007.

|  | Режим работы крана — А1 ГОСТ 34017-2016. Краны мостовые ручные однобалочные подвесные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -40˚С до +40˚С, от -20°С до +40°С. Изготавливаются общепромышленного, взрывобезопасного и пожаробезопасного исполнений, для холодного, умеренного климата. Имеется сертификат Соответствия ТР ТС. Тяговое усилие механизма передвижения крана — 250 Н. |
| --- | --- |
| Рисунок не определяет конструкцию крана. |  |

Техническая  характеристика

| Гру- зопо- дъём- ность, т | Полная длина * L, м | Пролет * Lк, м | Длина консолей l, м | База крана А, мм | Ширина крана В, мм | Н, мм | h, мм | l1, l2, мм | Подкра- новый путь балка двутавровая ГОСТ 19425-74 | Нагрузка на путь от тележки, кН | Конструк-тивная масса крана, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | не более |  | не более |
| 1,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 620 | 220 | 150 | 18М 24М 30М | 6,08 | 0,28 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,15 | 0,31 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 |  | 1500 | 1800 | 680 | 280 |  |  | 6,6 | 0,52 |
|  | 8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 |  |  |  |  |  |  | 6,95 | 0,6 |
|  | 9,6-11,4 | 9,0 | 0,3-1,2 | 1800 | 2100 |  |  |  |  | 7,4 | 0,71 |
| 3,2 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 980 | 280 | 200 | 24М 30М 36М 45М | 17,70 | 0,51 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 18,69 | 0,57 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 |  | 1500 | 1800 | 1040 | 340 |  |  | 18,79 | 0,75 |
|  | 8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 |  |  |  |  |  |  | 19,48 | 0,86 |
|  | 10,2-11,4 | 9,0 | 0,6-1,2 | 1800 | 2100 | 1100 | 400 |  |  | 20,27 | 1,06 |
| 5,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 1190 | 340 | 220 | 30М 36М 45М | 27,15 | 0,69 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 27,74 | 0,78 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 |  | 1500 | 1800 | 1260 | 400 |  |  | 27,82 | 0,94 |
|  | 8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 |  |  |  |  |  |  | 38,21 | 1,07 |
|  | 10,2-11,4 | 9,0 | 0,6-1,2 | 1800 | 2100 | 1300 | 440 |  |  | 38,63 | 1,27 |

*Рассмотрим возможность изготовления кранов г/п  1,0; 3,2; 5,0т. в том числе с нестандартным пролетом.

Возможна комплектация талью с уменьшенной строительной высотой Н, мм.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите и обведите нужное)

| Грузоподъёмность, т |  | Количество кранов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет Lк, м |  | Температура окружающей среды, °С | (-20+40); (-40+40) |
| Полная длина крана L, м |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У; УХЛ4 |
| Высота подъема, м |  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1; 2; 3 |
| Исполнение крана | общепромышленное | взрывобезопасное | пожаробезопасное |
| Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности |  |
| Класс взрывоопасной зоны | В - Iа; В - Iб; В - Iг; В – II; В - IIа |
| Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
| Класс пожароопасной зоны по | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика |  |
| Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия тел/факс для оперативной связи |  |

623770, Свердловская обл.,  Артёмовский р-он,  п. Красногвардейский,  ул. Дзержинского 2

тел.(34363) 44-896, тел/факс 44-996 - секретарь,

тел./ факс (34363)  44-897,  44-905,  44-992 – служба маркетинга

http//: www.krantal.com  E-mail: kkz_marketing@mail.ru