АО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  КРАНОВЫЙ  ЗАВОД»

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной  г/п 1,0; 2,0; 3,2; 5,0 т

ТУ 3157-045-00211292-2010.

|  | Режим работы А3 ГОСТ 34017-2016. Краны предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом. Род электрического тока– переменный. Напряжение – 380В, 50Гц. Установленная мощность двигателей крана (в зависимости от типа электрической тали и высоты подъема): г/п 1,0 т — 2,5±0,5кВт; г/п 2,0 т – 4,1±0,5кВт; г/п 3,2 т — 6,5±0,5 кВт; г/п 5,0 т – 9,6±0,5кВт. Скорость передвижения крана 0,47 м/сек (28м/мин). Токоподвод – кабельный. В отличие от опорных кранов, подвесные краны, за счет наличия консолей, при той же длине пролета, позволяют обслуживать большую площадь. По желанию заказчика, возможно установить на привод передвижения моста двигатели со встроенными электромагнитными тормозами, преобразователь частоты, который обеспечит плавность пусковых характеристик данного крана, радиоуправление краном. |
| --- | --- |

# Техническая характеристика

| Грузоподъёмность, т | Длина крана L, м | Пролет Lпр, м | Длина консолей ℓ, м | ℓ1, ℓ2, мм не менее | База крана А, мм | Ширина крана B, мм | H1, мм не более | H, мм | Подкрановый путь ГОСТ 19425-74 | Нагрузка на путь от тележки, кН | Конструктивная масса крана, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 600 | 600 | 1260 | 375 | Зависит от типа электрической тали | 24М 30М 36М | 7,2 | 0,630 |
|  | 4,8-5,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6-7,8 | 6,0 | 0,3-0,9 |  |  | 1460 |  |  |  | 7,4 | 0,77 |
|  | 10,2-12,0 | 9,0 | 0,6-1,5 |  |  |  |  |  |  | 7,8 | 0,91 |
|  | 13,2-15,0 | 12,0 |  |  |  | 1710 | 435 |  |  | 8,5 | 1,21 |
|  | 16,2-18,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 | 1,51 |
| 2,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 600 | 600 | 1260 | 430 |  | 24М 30М 36М | 12,7 | 0,74 |
|  | 4,8-5,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6-7,8 | 6,0 | 0,3-0,9 |  |  | 1460 | 510 |  |  | 13,1 | 0,96 |
|  | 10,2-12,0 | 9,0 | 0,6-1,5 |  |  | 1710 | 580 |  |  | 13,8 | 1,23 |
|  | 13,2-15,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 | 1,52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  |
|  | 16,2-18,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 | 1,86 |
| 3,2 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 600 | 600 | 1260 | 480 |  | 30М 36М 45М | 15,7 | 1,02 |
|  | 4,8-5,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6-7,8 | 6,0 | 0,3-0,9 |  |  | 1460 |  |  |  | 16,4 | 1,27 |
|  | 10,2-12,0 | 9,0 | 0,6-1,5 |  |  |  | 580 |  |  | 16,5 | 1,71 |
|  | 13,2-15,0 | 12,0 |  |  |  | 1710 |  |  |  | 17,4 | 1,91 |
|  | 16,2-18,0 | 15,0 |  |  |  |  | 720 |  |  | 17,9 | 2,48 |
| 5,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 900 | 900 | 1855 | 480 |  | 30М 36М 45М | 19,8 | 1,75 |
|  | 4,8-5,4 | 4,2 |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |
|  | 6,6-7,8 | 6,0 | 0,3-0,9 |  |  | 2096 |  |  |  | 20,3 | 2,06 |
|  | 10,2-12,0 | 9,0 | 0,6-1,5 |  |  |  |  |  |  | 21,4 | 2,41 |
|  | 13,2-15,0 | 12,0 |  |  |  |  | 720 |  |  | 22,0 | 2,81 |
|  | 16,2-18,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 23,4 | 3,28 |

* конструктивная масса приведена без массы тали электрической.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите и обведите нужное)

| Грузоподъемность, т |  | Количество кранов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет, Lк, м |  | Температура окружающей среды, °С | (-20+40); (-40+40) |
| Полная длина крана, L, м |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У;Т;УХЛ4 |
| Высота подъема, м |  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2; 3; |
| Исполнение крана | общепромышленное | пожаробезопасное |
| Класс пожароопасной зоны по ПУЭ 2007 | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика |  |
| Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия тел/факс для оперативной связи |  |

623770, Свердловская обл.,  Артёмовский р-он,  п. Красногвардейский,  ул. Дзержинского 2

тел.(34363) 44-896, тел/факс 44-996 - секретарь,тел./ факс (34363)  44-897,  44-905,  44-992 – служба маркетинга

http//: www.krantal.com  E-mail: kkz_marketing@mail.ru