АО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  КРАНОВЫЙ  ЗАВОД»

ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ

г/п  1,0;  3,2;  5,0;  8,0 т

##### ТУ 24.00.4911-2006, ТУ 24.00.4911-2014РС (морское исполнение)

Тали предназначены для подъема и передвижения груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ. Тали применяются в качестве механизма подъема и механизма передвижения груза для ручного однобалочного крана.

|  | Наименование параметра | Грузоподъёмность, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 |
|  | Высота подъёма | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 |
|  | Размеры габаритные, мм, не более |
|  | Н | 400 | 700 | 850 | 980 |
|  | L | 220 | 295 | 355 | 480 |
|  | В | 320 | 430 | 520 | 620 |
|  | h |  | 10 | 12 | 16 | 16 |
|  | b |  | 10 | 12 | 16 | 23 |
|  | Радиус закругления пути, м не менее | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|  | Применяемые цепи |
|  | Грузовые | Круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 3148-001-55854806-2007 | 8-6х19 | 8-9х27 | 8-9х27 | 8-10х30 |
|  | Тяговые | Круглозвенные калиброванные нормальной прочности ТУ 3148-018-00235424-00 ТУ 12.0173856.015-88 | 1А-6х19 |
|  | Тяговое усилие подъема /передвижения, кг | 35/10 | 65/18 | 75/20 | 75/25 |
|  | Масса, кг, не более | 33-73 | 78-137 | 128-188 | 278-350 |
|  | Монорельсовый путь (№ двутавр. балок ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74) | 16-33 18М-36М | 22-45 24М-45М | 30-55 30М-45М | 45М |

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

| Грузоподъёмность, т |  | Количество талей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура окружающей среды, °С | (-20+40); (-40+40) |
| Высота подъёма, м |  | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150 | У1; У2; У3; УХЛ4; М1; М2; М3; Т1; Т2; Т3 |
| Исполнение тали | общепромышленное | взрывобезопасное | пожаробезопасное | морское |
| Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности |  |  |
| Класс взрывоопасной зоны | В - 1а; В - 1б; В - 1г; В – II; В - IIа |
| Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III; |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование и почтовый адрес предприятия –заказчика |  |
| Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия, тел/факс для оперативной связи |  |

623770, Свердловская обл.,  Артёмовский р-он,  п. Красногвардейский,  ул. Дзержинского 2

тел.(34363) 44-896, тел/факс 44-996 - секретарь,

тел./ факс (34363)  44-897,  44-905,  44-992 – служба маркетинга

http//: www.krantal.com  E-mail: kkz_marketing@mail.ru